## Slide 1
计算机网络 实验二
——路由算法实验
重庆大学计算机学院专业实验室

## Slide 2
理解和掌握静态路由、默认路由、RIP协议和OSPF协议的配置方法。
掌握RIP和OSPF协议的工作原理。
了解RIP和OSPF报文结构分析。
实验目的
实验任务一：IP路由基础。
实验任务二：配置RIP。
实验任务三：配置OSPF。
实验项目内容

## Slide 3
实验任务一：IP路由基础
一. 网络拓扑设计
G2-0/1
192.168.1.1/24
R1
S1
PC 1
G1-0/0
192.168.0.1/24
IP：192.168.0.2/24
GW：192.168.0.1
R2
G2-0/1
192.168.1.2/24
S2
PC 2
G1-0/0
192.168.2.1/24
IP：192.168.2.2/24
GW：192.168.2.1
Notes: 图中的交换机在实验时，可以简化

## Slide 4
实验任务一：IP路由基础
一. 网络拓扑设计——最终组网（无交换机）
G2-0/1
192.168.1.1/24
R1
PC 1
G1-0/0
192.168.0.1/24
IP：192.168.0.2/24
GW：192.168.0.1
R2
G2-0/1
192.168.1.2/24
PC 2
G1-0/0
192.168.2.1/24
IP：192.168.2.2/24
GW：192.168.2.1
请确认好各设备连接的端口编号

## Slide 5
实验任务一：IP路由基础
一. 网络拓扑设计——最终组网（含交换机）
G2-0/1
192.168.1.1/24
R1
S1
PC 1
G1-0/0
192.168.0.1/24
IP：192.168.0.2/24
GW：192.168.0.1
R2
G2-0/1
192.168.1.2/24
S2
PC 4
G1-0/0
192.168.2.1/24
IP：192.168.2.3/24
GW：192.168.2.1
PC 2
IP：192.168.0.3/24
GW：192.168.0.1
PC 3
IP：192.168.2.2/24
GW：192.168.2.1
Notes: 图中的交换机在实验时，可以简化

## Slide 6
实验任务一：IP路由基础
二. 物理连接：跳线连接 ，形成网络
路由器物理端口对应编号 | 
R-G1 | 0/0
R-G2 | 0/1
R-G3 | 2/0

## Slide 7
实验任务一：IP路由基础
三. 查看路由器配置
  查看路由器配置 dis cu
  若路由器已经配置信息(有图)，此时重置交换机配置信息并重启，如下：
  （1）重置配置信息 ：
  <R>reset saved-configuration (选择Y)
  （2）重启交换机 ：
  <R>reboot (选择N、Y)

## Slide 8
四. 配置主机IP
实验任务一：IP路由基础
注意：修改“本地连接”！！！不要修改“本地连接2”！！！

## Slide 9
大纲
实验步骤
注意：修改“本地连接”！！！不要修改“本地连接2”！！！
无需配置DNS
IP、子网掩码、网关均需配置！
图中IP信息仅供参考！
四. 配置主机IP

## Slide 10
五. ipconfig命令查看各设备的IP信息是否修改成功
实验任务一：IP路由基础

## Slide 11
实验任务一：IP路由基础
六. 配置路由器R1 设置IP
详细内容见Word指导书。
    Dis ver 显示版本信息
    Sys 进入系统视图
    Sysname R1 命名为R1
    Dis cu 显示当前系统配置信息
    Interface g 0/0 进入G1口
    Ip address 192.168.0.1 24 设置G1口IP，掩码
    Quit 退出当前视图（CTRL+Z）
    Interface g 0/1 进入G2口
    Ip address 192.168.1.1 24 设置G2口IP，掩码
Notes: 24位255.255.255.0

## Slide 12
实验任务一：IP路由基础
七. 配置路由器R2 设置IP
详细内容见Word指导书。
    Dis ver 显示版本信息
    Sys 进入系统视图
    Sysname R2 命名为R2
    Dis cu 显示当前系统配置信息
    Interface g 0/0 进入G1口
    Ip address 192.168.2.1 24 设置G1口IP，掩码
    Quit 退出当前视图（CTRL+Z）
    Interface g 0/1 进入G2口
    Ip address 192.168.1.2 24 设置G2口IP，掩码

## Slide 13
八. 查看路由表
  完成对PC进行IP地址，子网掩码，网关配置。
  观察R1的路由表:
    [R1]display ip routing-table
  查找PC之间ping不通的原因。
实验任务一：IP路由基础

## Slide 14
九. 静态路由配置
  配置R1：
    [R1]ip route-static 192.168.2.0 24 192.168.1.2
  （告诉R1去192.168.2.0且掩码是255.255.255.0这个网段的数据包要通过192.168.1.2这个地址送出去。）
实验任务一：IP路由基础

## Slide 15
九. 静态路由配置
  配置R2：
    [R2]ip route-static 192.168.0.0 24 192.168.1.1
  再观察路由器的路由表，它会多一条路由条目。这时路由器能Ping通各个计算机。
实验任务一：IP路由基础

## Slide 16
十. 缺省路由配置（环路观察，选做）
  删除静态路由，对路由器进行缺省路由配置:
  再查看路由器的路由表，与前2个路由表进行比较，这时路由器能Ping通各个计算机。
实验任务一：IP路由基础
  [R1] undo IP route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 删除R1的静态路由
  [R1] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2 配置R1的缺省路由
  [R2] undo IP route-static 192.168.0.0 255.255.255.0 删除R2的静态路由
  [R2] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 配置R2的缺省路由

## Slide 17
实验任务二：配置RIP
一. 网络拓扑设计
G2-0/1
192.168.1.1/24
R1
PC 1
G1-0/0
192.168.0.1/24
IP：192.168.0.2/24
GW：192.168.0.1
R2
G2-0/1
192.168.1.2/24
PC 2
G1-0/0
192.168.2.1/24
IP：192.168.2.2/24
GW：192.168.2.1
请确认好各设备连接的端口编号

## Slide 18
实验任务二：配置RIP
二. 配置路由器
详细内容见Word指导书。
  删除缺省路由（静态路由），对路由器进行RIP协议配置。
  配置R1
  配置R2
  [R1] undo ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 删除缺省路由
  [R1] rip 创建rip进程
  [R1-rip-1]network 192.168.0.0 添加直连网段192.168.0.0到rip
  [R1-rip-1]network 192.168.1.0 添加直连网段192.168.1.0到rip
  [R2] undo ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 删除缺省路由
  [R2]rip 创建rip进程
  [R2-rip-1]network 192.168.1.0 添加直连网段192.168.1.0到rip
  [R2-rip-1]network 192.168.2.0 添加直连网段192.168.2.0到rip

## Slide 19
实验任务二：配置RIP
三. 查看网络连通性
  查看路由表:
    [R1/R2]display ip routing-table
  在PC上用Ping命令测试可达性。

## Slide 20
实验任务二：配置RIP
四. RIP分析
  查看RIP的运行状态：
    [R1/R2]display rip
  在PC上启动Wireshark抓RIP包
  路由更新周期（Update time）是30秒

## Slide 21
实验任务三：配置OSPF
一. 网络拓扑设计
请确认好各设备连接的端口编号
R1
PC 1
G2-0/1
192.168.1.1/24
G1-0/0
192.168.0.1/24
192.168.0.2/24
192. 168.0.1
R2
G2-0/1
192.168.1.2/24
PC 4
G0-0/0
192.168.2.1/24
192.168.2.2/24
192. 168.2.1
Area 0
Router ID:1.1.1.1
Router ID:2.2.2.2

## Slide 22
实验任务三：配置OSPF
二. 配置路由器IP
详细内容见Word指导书。
  删除RIP，对路由器进行OSPF协议配置：
  配置R1
  配置R2
  [R2]interface loopback 0
  [R2-Loopback0]ip address 2.2.2.2 32
  [R1] undo rip
  [R2] undo rip
  [R1]interface loopback 0 创建loopback接口
  [R1-Loopback0]ip address 1.1.1.1 32 为loopback接口指定IP地址， 作为OSPF协议的router id

## Slide 23
实验任务三：配置OSPF
三. 配置路由器OSPF
详细内容见Word指导书。
  配置R1
  [R1]router id 1.1.1.1 设置R1的router id
  [R1]ospf 1 创建OSPF进程，进程号为1
  [R1-ospf-1]area 0.0.0.0 创建OSPF区域
  配置area所包含网段，并在指定网段的接口上使能OSPF，IP+反掩码
  [R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0
  [R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.0.0 0.0.0.255
  [R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255

## Slide 24
实验任务三：配置OSPF
三. 配置路由器OSPF
详细内容见Word指导书。
  配置R2
  [R2]router id 2.2.2.2 设置R2的router id
  [R2]ospf 1 创建OSPF进程，进程号为1
  [R2-ospf-1]area 0.0.0.0 创建OSPF区域
  配置area所包含网段，并在指定网段的接口上使能OSPF，IP+反掩码
  [R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 2.2.2.2 0.0.0.0
  [R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255
  [R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255

## Slide 25
四. 查看路由表
  查看路由器OSPF邻居状态：
  [R1]display ospf peer
  路由器的OSPF路由表：
    [R1]display ospf routing
  查看路由器全局路由：
    [R1]display ip routing-table
实验任务三：配置OSPF

## Slide 26
实验任务三：配置OSPF
五. OSPF分析
  PC之间Ping检查网络连通性
  在PC上启动Wireshark抓OSPF包

## Slide 27
实验验收结束后，清空路由器配置
验收结束工作
  （1）重置配置信息 ：
  <R> reset saved-configuration （选择Y）
  （2）重启交换机 ：
  <R> reboot (选择N、Y)